## Slide 1: Analyzátor správného sezení
Lucián Čadan, Matouš Soldát, Jonáš Fér
Notes: Jako studenti FEL trávíme většinu svého času před obrazovkou počítače a náš projekt se tímto zabývá.

## Slide 2: Správná poloha sezení
pásky
  jednoduché provedení
  látkové
  přilepování senzorů
umístění
  pod kolenem
  biceps
  krk
senzory nemusí být párově umístěné
  předpokládáme zhruba stejné umístění obou končetin
Notes: Při sezení u monitoru by člověk měl dodržovat doporučený úhel v lokti mezí 90 až 100 stupni, nohy mít pod sebou a se vzpřímenou hlavou se dívat přímo na monitor. Naše zařízení kontrolující tuto polohu se skládá ze tří senzorů měřících gravitační zrychlení umístěných na páskách obepnutých kolem nohy, ruky a krku. Tyto senzory nejsou párově umístěné, jelikož předpokládáme zhruba stejnou polohu končetin.

## Slide 3: senzor MPU6050
Mikro Elektro-Mechanický Systém (MEMS)
Akcelerometr
  měření lineárního zrychlení
Gyroskop
  měření úhlové rychlosti
Komunikace: I2C

## Slide 4: MPU6050 a Arduino
Piny arduina
  A4, A5
Volba I2C adresy
  AD0 low: 0x68
  AD0 high: 0x69
  komunikace s více senzory najednou
knihovny pro ovládání
  Wire,

## Slide 5: Schéma

## Slide 6: Ukládání do paměti
iterace:
  každých 125 ms
  teoretický výpočetní strop (rychlostně)
  20 iterací pro průměrování v paměti
při každém uložení proběhne kontrola
125ms
malá výchylka - nespustí hned odezvu
relace k dlouhodobé poloze
velká výchylka - dlouhé průměrování zpět do správné polohy
výpočetní rychlost hardware
problém programování bez arduina:
  nutnost nasimulovat
chyba měření
  pravděpodobně největší vnesená chyba - umístěním senzorů, kvalita pásek
Notes: Do paměti se poloha ukládá zhruba každých 125 milisekund, rychlejší ukládání a zpracování bylo už omezeno hardwerem zařízení. Při každém uložení dojde k průměrování a porovnání polohy. Výhody a nevýhody průměrování

## Slide 7: Bluetooth připojení k PC
Technické řešení
Arduino
modul HC05
PC (program PuTTy)
Problémy
dokumentace: napájení, EN pin
kompatibilita Bluetooth zařízení
logic level convertor 5V - 3.3V
Serial Port Profile

## Slide 8: Bluetooth připojení k PC
Zpětná vazba - 3 módy
binární mód - správně / špatně
evaluační mód - “Pohni hlavou” atd.
měřící mód - aktuální hodnoty ze senzorů
Ovládací povely z PC
(s)top measuring
(d)o measure
(r)eset measured values
(m)ute / unmute buzzer
1, 2, 3: change user feedback mode

## Slide 9: Zdroje
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321863?c=1570790293803#sitting-at-a-computer